Аппликатор механический Sorbfil (ТУ 4215-005-16943778) предназначен для дозированного точечного нанесения проб и стандартных растворов анализируемых веществ на пластины для ТСХ.

Аппликатор используется совместно с нагревательным устройством УСП-1 и микрошприцем МШ-10 с направляющей, имеющем иглу длиной 40 мм, заточенную под прямым углом.

Технические характеристики:

Максимальные размеры пластин 200x150 мм

Расстояние линии старта проб от края пластины от 10 до 15 мм

Шаг между точками нанесения проб, мм

минимальный 2,5

максимальный 20

дискретность установки 2,5

Дозируемый объем пробы, мкл

минимальный 0,2

максимальный 9

Габаритные размеры, мм, не более: 320 x 200 x 270

Масса, кг, не более 3