Аппликатор предназначен для автоматизированного нанесения проб в виде линий или точек на ТСХ пластины.

Нанесение производится напылением пробы на ТСХ пластину сжатым воздухом при одновременном возвратно-поступательном движении шприца вдоль направления нанесения пробы.

Аппликатор работает только под управлением IBM-совместимого персонального компьютера и состоит из устройства для нанесения проб, интерфейсной платы и программного обеспечения для Microsoft Windows 9x, NT, 2000 или XP.

Максимальный объем наносимой пробы – 10 мкл или 50мкл (по заказу, в зависимости от шприца). Число проб – 24.

В качестве емкостей для проб используются виолы с закручивающимися крышками с силиконовой прокладкой, емкостью 2 мл (12 х 32 мм).

Технические характеристики:

Размер обрабатываемых пластин,  не более 200 x 200 мм

Объем шприца, 10 (50) мкл

Длина наносимой полосы, 0...180 мм

Температура нагрева пластины, °С, мах 120

Число проб: 24

Потребляемая мощность,  не более 50 Вт

Давление сжатого воздуха (азота), 2 кг/см2

Размеры: 520 x 320 x 420 мм

Вес:13 кг