Прибор предназначен для обработки пластин проявляющей жидкостью методом погружения при проведении анализов состава веществ методом тонкослойной хроматографии.

Прибор обеспечивает четкость проявления хроматографических зон и равномерность окраски фона пластины после обработки (по сравнению с методом опрыскивания) и рекомендуется при количественных расчетах хроматограммы.

Технические  характеристики:

Максимальные размеры пластины: 100х150 мм

Емкость кюветы: - 125 см3

Скорость погружения (извлечения): регулируемая от 30 до 50 мм/с

Время выдержки в погруженном положении: регулируемое таймером, с

от 1 до 15, не ограничено

Питание: +12В через адаптер от сети 220 В, 50 Гц

Габаритные размеры, мм, не более: 230 х 160 х 330

Масса, кг 5